## Slide 1
FDP Host-SSD 통합 플랫폼 전략 › 요약
1 / 8
요약: 고객의 스토리지 통제권 상승은 불가역이다. 개발실은 FDP 표준 SSD와 시스템 소프트웨어를 묶은 플랫폼으로 부가가치를 재정의하고, 다음 니즈(KV cache)를 선행해야 한다
출처: wiki/strategies/fdp-host-ssd-platform.md §1~§4.6 · dev-org-transformation.md §4.6~4.7. 각 논거의 근거 데이터는 2~7장
삼성전자 메모리사업부 · 개발실 전환 전략 · 2026-09
상황: 세 흐름이 한 점에서 만난다 (2장)
– 메모리 계약이 Spot→LTA→전략적 고객 계약으로 진화, take-or-pay Binding 등장 (이창수 인터뷰)
– 하이퍼스케일러가 enterprise SSD 수요의 약 55%를 지배, 규격(FDP)도 고객이 설계
– 통제권은 완제품→펌웨어→자체 컨트롤러(AWS Nitro)→표준·웨이퍼 직구매로 일방향 상승
교훈: 다운턴의 깊이는 고객 구조가, 극복은 니즈 적중이 결정했다 (3~4장)
– 2023 낙폭은 서버 노출 순위 그대로: 삼성 -54%, SK그룹 -63%, WDC -45%, Kioxia -35%
– 회복은 61TB QLC를 12개월 선행한 Solidigm이 가져갔고, 삼성은 용량 리더십 후발
– 다음 니즈는 KV cache: 2028년 150~200EB 신규 수요, 현행 대비 RUH 25배·내구성 2~10배 갭
답: FDP 표준 + 시스템 SW 플랫폼, 3층 협업으로 확산 (5~8장)
– 4개 선택지 중 유일하게 부가가치 방어·펌웨어 공통화·통제권 정합·차별화를 동시 충족
– LLM 기업에서 스펙을 잡고, 스토리지 벤더에서 실증하고, 하이퍼스케일러에서 물량을 수확
– FDE(Forward Deployed Engineer)가 플랫폼을 들고 고객 아키텍처 안으로 들어간다
55%
하이퍼스케일러의 enterprise SSD 수요 점유 (2026)
-54%
삼성 NAND 매출 낙폭, 2Q22→1Q23
25배
KV cache 오프로드가 요구하는 RUH 수 대 현행 (200+ vs 2~8)
요청 결정
① FDP Enablement Platform을 제품 로드맵 항목으로 승인 ② 실리콘밸리 FDE 채용·파견 트랙 신설 ③ Anthropic 공동 설계 제안, VAST·DDN 레퍼런스 착수

## Slide 2
FDP Host-SSD 통합 플랫폼 전략 › 배경
2 / 8
세 흐름이 한 점에서 만난다: 물량은 Binding으로 잠기고, 규격은 고객이 정하며, 완제품 가치는 고객이 가져가려 한다
좌: 세 갈래 환경 변화와 교차점 · 우: 고객 스토리지 통제권의 4단계 상승 (2016~2026)
So what 대응 전략 없이 교차점에 서면 개발실은 웨이퍼 공급자로 후퇴한다. 단, 삼성은 FDP 표준의 공동 주도자다: 흐름의 피해자가 아니라 설계 참여자 위치에서 출발할 수 있다
출처: lee-changsoo-memory-sales-interview-2026-08-03 · captive-ssd-fdp-context-2026-08 (55%, AWS Nitro 2021-12, FDP TP4146 2023 비준, 웨이퍼 계약가 Q1'25 대비 +246%)
삼성전자 메모리사업부 · 개발실 전환 전략 · 2026-09
① 수주산업화
Spot→LTA→전략적 고객 계약. 5년 계약에 선수금 수십억 달러, 구매 의무 위반 시 캐시 차감: 메모리가 처음으로 take-or-pay를 바인딩 (이창수)
물량은 잠기지만 완제품 부가가치는 보장되지 않는다
② 수요 지배
하이퍼스케일 클라우드가 글로벌 enterprise SSD 물량의 약 55% 소비. 2026 공급 부족 국면에서 가격 불문 물량 흡수
소수 고객이 시장 규칙을 정한다
③ 통제권 상승
TCO 통제를 위해 스토리지 스택을 계층별로 내재화. FDP 표준 자체가 고객(Meta·Google)이 설계한 것
완제품 가치는 고객이 가져가려 한다
교차점
물량 잠김
규격 고객 결정
가치 이전
고객이 통제하는 계층: 4단계 상승
1. 완제품 구매 ~2016
통제 없음 (벤더 표준품)
2. 커스텀 스펙·펌웨어 2017~20
OCP 스토리지 스펙, 고객별 펌웨어 브랜치
3. 자체 컨트롤러 (Captive) 2021~
AWS Nitro SSD (2021-12): crown jewels는 만들고 staples는 산다
4. 표준 주도 + 웨이퍼 직구매 2022~26
FDP(TP4146) Meta·Google 주도, 삼성과 6개월 만에 비준. NAND 웨이퍼 다년 계약

## Slide 3
FDP Host-SSD 통합 플랫폼 전략 › 배경
3 / 8
2023 다운턴에서 삼성은 -54%로 서버 노출 순위 그대로 맞았고, 회복은 니즈를 적중한 Solidigm이 가져갔다
① 낙폭과 원인 ② CapEx 총량 vs AI 인프라 재배분 ③ 대용량 QLC eSSD 출시 경쟁
So what 다변화(방어)가 아니라 니즈 적중(공격)이 다운턴을 이긴다. 61TB에서 1년, 245TB에서 첫 출하를 놓친 삼성은 다음 니즈를 선행해야 한다
출처: nand-downturn-2023-vendor-data (TrendForce 분기 합성, Micron은 회계분기 차이로 제외) · qlc-essd-timeline-fdp-ruh-2026-09 (Blocks & Files·AnandTech·TechPowerUp·TechRadar, TrendForce '24.07) · 각사 10-K
삼성전자 메모리사업부 · 개발실 전환 전략 · 2026-09
삼성 -54%: 낙폭 순위 = eSSD 노출 순위
삼성
-54%
SK그룹
-63%
WDC
-45%
Kioxia
-35%
NAND 매출 피크(2Q22)→저점(1Q23)
원인: enterprise SSD 점유 4Q22
삼성
46.9%
SK그룹
19%
Kioxia
13%
산업 매출 중 SSD 기여 50%+→20~25% 붕괴(4Q22→1Q23). SK -63%엔 서버 100% Solidigm 포함
총량이 아니라 재배분: AI 서버 가치 23%→65%
Amazon
Meta
Alphabet
하이퍼스케일러 CapEx $B, ’21 ’22 ’23 (각사 10-K). Amazon 창사 최초 -17%, Meta -11%
그중 AI 인프라: AI 서버 시장 가치 $B
’23
~50 · 서버 가치의 23%
’24
187 · 65% (TrendForce)
CapEx가 깎인 ’23에도 AI 서버 가치는 폭증 궤도. 일반 서버·스토리지향 수요만 꺼졌다
Solidigm 선행, 245TB 첫 출하는 Micron
Solidigm
삼성
Micron
Kioxia
’23
’24
’25
’26
61T
’23.07
122T
245T
61T
122T
122T
245T
’26.05
245T
● 출하 ○ 샘플·전시·예정
Solidigm은 최심부(SK그룹)에서 61TB QLC를 ’23.07 출시해 ’24 흑자 전환. 삼성 61TB는 ’24.07, 122TB는 FMS’24 전시 후 미출하. 245TB 첫 상용 출하는 Micron 6600 ION(’26.05)

## Slide 4
FDP Host-SSD 통합 플랫폼 전략 › 배경
4 / 8
다음 니즈는 KV cache다: 2028년 150~200EB 신규 NAND 수요가 열리지만, 현행 제품은 RUH 25배·내구성 2~10배 갭을 안고 있다
① 신규 수요 규모 ② FDP 쓰기 스트림(RUH) 갭 ③ 내구성(DWPD) 갭과 실증
So what 갭의 해법이 곧 전략이다. ScaleFlux가 200+ FDP 스트림으로 유효 7~10+ DWPD를 달성했듯, 수명별 RUH 분리 + Host SW가 KV cache 시대의 표준 해법이며 삼성은 FDP 공동 주도자로서 이를 플랫폼화할 위치에 있다
출처: kv-cache-ssd-demand-2026 (SanDisk FMS 2026 전망, Solidigm·삼성 공개 스펙) · qlc-essd-timeline-fdp-ruh-2026-09 §2 (StorageReview ’26.07.30 · TechTimes ’26.08.01). RUH 요구 200+는 NVIDIA CMX 타깃 ScaleFlux 플랫폼 스펙 기준, NVIDIA 공식 스펙 수치는 미확인
삼성전자 메모리사업부 · 개발실 전환 전략 · 2026-09
KV cache 단독 NAND 수요 (전망)
75~100EB
2027
150~200EB
2028
35% 2030년 AI DC NAND 워크로드 중 KV cache 비중 (SanDisk). SSD가 GPU HBM→DRAM 아래의 추론 캐시 계층으로 승격 (Dynamo·CMX·LMCache·Mooncake 공식 지원)
RUH 갭: 현행 2~8 vs 요구 200+
2~8
현행 FDP SSD
200+
CMX 오프로드 요구
세션·테넌트·공유 프리픽스·수명 등급별로 스트림을 분리해야 hot/cold 혼재로 인한 GC 증폭이 끊긴다. 소수 RUH로는 WAF 문제가 지속된다. RUH(Reclaim Unit Handle): 수명이 같은 데이터를 같은 소거 단위에 모으는 FDP 스트림 핸들
내구성 갭: 요구 7~10+ vs 현행 0.6~3 DWPD
0.6
고용량 QLC
1
TLC RI
3
TLC MU
7~10+
KV cache 요구
실증: ScaleFlux(NVIDIA CMX 타깃)는 200+ FDP 스트림으로 KV 블록을 수명별 분리, WAF를 낮춰 유효 7~10+ DWPD(5년) 달성 발표. 미디어만으로는 못 메우고 RUH 분리 + 고내구 설계가 답이다

## Slide 5
FDP Host-SSD 통합 플랫폼 전략 › 전략 선택
5 / 8
네 가지 선택지 중 FDP 표준 + 시스템 SW 통합 플랫폼만이 부가가치 방어·펌웨어 공통화·통제권 정합·차별화 지속을 동시에 충족한다
평가 기준 4개 × 선택지 4개. ● 충족 ◑ 부분 충족 ○ 미충족
So what 통제권 상승이 불가역이라면 부가가치는 고객이 가져간 계층 아래(웨이퍼)가 아니라, 고객이 아직 풀지 못한 계층 위(워크로드↔FDP 정책 변환)에서 만들어야 한다
출처: fdp-host-ssd-platform.md §3 · choi-jangseok 인터뷰 2026-07-29 (커스텀 소싱·컨트랙 체질 부재) · fdp-host-ssd-platform-strategy-2026-07-24
삼성전자 메모리사업부 · 개발실 전환 전략 · 2026-09
선택지
(a) 완제품
부가가치 방어
(b) 펌웨어 공통화
개발 효율
(c) 고객 통제권
흐름 정합
(d) 차별화
지속성
판정 사유
A. 컴포넌트 후퇴
NAND·웨이퍼 공급 집중, 완제품은 고객 위임
○
●
●
○
물량은 지키나 완제품 부가가치 영구 상실. 커모디티 공급자 고착, Binding이 있어도 마진 열위
B. 풀커스텀 대응
고객별 커스텀 SSD·펌웨어 전면 개발
◑
○
◑
◑
제품·펌웨어 파편화. 커스텀 소싱·컨트랙 체질 부재는 사내 1차 확인 (최장석: 보상 계약 없이 코스트를 다 먹었다)
C. FDP 표준 SSD만 공급
표준 지원 SSD, 통합은 고객 몫
○
●
●
○
통제권 흐름과 정합하나 FDP 지원 여러 공급사 중 하나. 시스템 SW 없이는 도입 장벽도 못 낮추고 차별화도 없어 가격 경쟁 회귀
D. FDP 표준 + 시스템 SW 플랫폼
표준 SSD(공통 펌웨어) + Host SDK·Profiler·E2E 검증
●
●
●
●
유일하게 4개 기준 동시 충족. 공통 펌웨어로 파편화 방지, 고객 통제권을 표준으로 수용, SW·검증 계층에서 차별화, 표준 공동 주도자 지위 활용

## Slide 6
FDP Host-SSD 통합 플랫폼 전략 › 전략 구조
6 / 8
전략의 핵심은 시스템 소프트웨어다: 워크로드를 FDP 정책으로 변환하는 계층이 펌웨어 공통화와 고객별 최적화를 양립시키고 전환비용을 만든다
상: 6요소 구조 · 하: 실행전략 6종과 단계
So what Binding으로 수요를 확보하고, FDP로 제품을 표준화하며, 시스템 소프트웨어로 고객 워크로드를 연결한다. 물량 계약을 공동 플랫폼 계약으로 격상하는 것이 이창수 take-or-pay 체제의 다음 단계다
출처: fdp-host-ssd-platform.md §4 · fdp-host-ssd-platform-strategy-2026-07-24 (실행전략 원문) · rs3-customer-switching-cost · embedded-software-monetization
삼성전자 메모리사업부 · 개발실 전환 전략 · 2026-09
Binding 계약
장기 물량
›
FDP 표준 SSD
공통 인터페이스
›
시스템 SW
워크로드→정책 변환
›
E2E 검증
TCO 보장
›
고객 공동개발
장기 관계
›
현장 텔레메트리
개선 루프
차별화 계층: FDP SSD가 제공하는 RU/RUH를 워크로드에 매핑하는 시스템 SW. 고객이 아직 풀지 못한 계층이며, 전환비용(RS-3)과 SW 수익화의 NAND/SSD 구체화
1. Samsung FDP Enablement Platform
SDK·공통 라이브러리(Linux·io_uring·SPDK), 워크로드 플러그인(RocksDB·CacheLib·Ceph·Vector DB·K8s), Workload Profiler(trace→추천 RUH·예상 WAF), Emulator/Digital Twin
2. 표준 워크로드 프로파일 7종
Cache·KV·Database·Multi-tenant·Vector·Checkpoint·QLC. 새 펌웨어가 아니라 Host 설정 + 검증된 사용법: 펌웨어 공통화와 고객별 최적화 양립
3. End-to-End 공동검증
App→Host→SSD→NAND→텔레메트리. 시스템 성과 지표(WAF·p999/p9999·격리·전력·qualification 기간), 고객 trace의 pre/post-silicon 재사용
4. 고객 공동개발 조직
Host SW·Workload Integration·Solution Engineering·E2E Validation 4기능. 제품 기획·개발 참여 (Co-Design Pod·FDE의 NAND/SSD 구체화)
5. Binding 계약에 기술협력 포함
물량·trace 제공·공동 로드맵 ↔ 공급능력·SDK·개선 목표. 물량 계약을 공동 플랫폼 계약으로 격상
6. 오픈소스·차별화 경계
공개(기본 라이브러리·연동·적합성) / 차별화(NAND·FTL 모델·정책 추천·예측 모델). lock-in 우려 없이 삼성 SSD 선택 시 더 높은 TCO 효과
단계 ① 제품·기본 도구 › ② 전략 고객 2~3사 공동검증 › ③ 상용 플랫폼화(Binding에 SW 지원 포함) › ④ Host Control 확장(QoS·전력·telemetry·multi-tenant)

## Slide 7
FDP Host-SSD 통합 플랫폼 전략 › 실행
7 / 8
협업 대상은 양자택일이 아니다: LLM 기업에서 스펙을 잡고, 스토리지 벤더에서 실증하고, 하이퍼스케일러에서 물량을 수확한다
수요 사슬의 3개 층에 목적을 달리해 동시 진입. 좌: 유형별 비교 · 우: 시퀀싱과 실행전략 3종
So what LLM 기업에서 잡은 스펙이 하이퍼스케일러 협상에서 고객의 고객이 요구하는 스펙이라는 지렛대가 된다. 협상력 비대칭을 우회하고 표준 이식이 커모디티화로 역전되지 않게 하는 차별화 장치다
출처: fdp-host-ssd-platform.md §4.5~4.6 · lee-changsoo 인터뷰(고객 3분의 2가 AI 프론티어, 중복 수요) · mad-podcast-sachin-katti(오프테이커 구조) · storage-vendor-deal-structures-2026 · fdp-partner-landscape-2026-09 (Meta 전 SSD FDP 탑재, qualification 12~18개월) · micron-anthropic-sca-2026-06-22
삼성전자 메모리사업부 · 개발실 전환 전략 · 2026-09
평가 축
하이퍼스케일러
스토리지 벤더 (VAST·DDN)
LLM 기업 (Anthropic·OpenAI)
물량·헤지
본체. eSSD 수요 55%, SCA 성립 유일 규모
소규모 보조. 네오클라우드 제2 경로(CoreWeave $1.17B)
직접 구매 작음(오프테이커). 직접 건설 형태 등장 중
워크로드 접점
정보를 잘 안 내줌, 공급부족 지렛대 필요
중간. KV Cache SW 상용화(DDN ’26.06)
원천 소유자. KV 수명·재사용·무효화 정책은 추론 스택 설계자만 안다
협상력
삼성이 을. 표준 이식 = 커모디티화 위험
삼성이 갑. 작고 빠른 저비용 파일럿
대등. Series F/H strategic infrastructure partner
락인 리스크
통제권 잠식(펌웨어·컨트롤러 내재화, Nitro 전례)
채널 충돌 관리
중복 수요 이중 계상(CSP 경유)
속도
느림. qualification 12~18개월, 지금 시작해야 ’27~28 물량
빠름. 6~12개월 실증
중간. Micron↔Anthropic 선례 수개월 단위
3층 역할 분담 (시퀀싱)
1 LLM 기업 = 스펙 상류 장악
FDP placement 정책(RUH 매핑·KV 수명 분리)을 워크로드 소유자와 공동 설계. Anthropic 우선: 자본 관계 기존재, Micron 선례가 SSD 공동 설계 명시, FDE 문법이 통함
2 스토리지 벤더 = 실증·레퍼런스 공장
VAST(Dynamo 연동)·DDN(KV Cache SW)과 공동 레퍼런스 아키텍처, DWPD 갭 논지의 상용 무대. FDE 파견 훈련장
3 하이퍼스케일러 = 물량·SCA 종착지
Google 우선(기존 FDP 협업), Meta는 전 구매 SSD에 FDP 탑재·기본 비활성이라 활성화 싸움. 펌웨어·텔레메트리 통제권은 내주지 않는 조건부 심화
실행전략 3종 SCA(전략적 고객 계약)로 다가가고, FDP로 솔루션을 제공하고, FDE로 협업한다. 공급부족 국면의 협상력이 유지되는 지금이 워크로드 교환 협업의 적기

## Slide 8
FDP Host-SSD 통합 플랫폼 전략 › 실행
8 / 8
실행 요청: FDE 트랙을 신설해 플랫폼을 고객 아키텍처 안으로 들고 들어가고, 성과는 FDP 실제 활성화 용량으로 잰다
좌: 인재 축(FDE) · 중: KPI · 우: 즉시 착수 항목
출처: dev-org-transformation.md §4.6~4.7 · palantir-fde-model-2026-07 (Palantir Delta, Anthropic·OpenAI 채택) · fdp-host-ssd-platform.md §4.5 실행전략 3·§5 KPI · 임금 환경: dev-org-transformation.md §4.6 (성과급·상한 관련 팩트체크 반영)
삼성전자 메모리사업부 · 개발실 전환 전략 · 2026-09
인재 축: FDE (Forward Deployed Engineer)
선례
Palantir가 창안(사내 코드명 Delta), Anthropic·OpenAI가 엔터프라이즈 GTM으로 채택. 고객 인프라에 직접 코드를 쓰고 로드맵에 기여
채용
실리콘밸리 현지 채용 중심(고객 인접·영어). 오픈소스 스토리지 기여자·고객사/스토리지 스타트업 출신 우대. 메모리 업계 보상 상향으로 스타 영입이 가능해진 환경
양성
본사 FW·시스템 SW 엔지니어의 미국 로테이션(6~12개월) + 현지 FDE 멘토 페어링, 명시 요구 vs 실제 요구 검증 훈련
운영
파일럿 고객 1~2사 상주(Co-Design Pod, 홈조직 유지, dual-ladder). 평가는 청구 시간이 아닌 outcome. 커널·SPDK·CacheLib 업스트림 기여 병행
KPI: 지원 출하가 아니라 실제 활성화
핵심 KPI
고객 시스템에서 FDP가 실제 활성화된 SSD 용량
Meta는 구매 SSD 전량에 FDP가 탑재되어 있으나 기본 비활성: 지원 출하량만 세면 미사용 기능이 된다
FDP 적용 Binding 물량
펌웨어 브랜치 감소율 · qualification 기간
WAF/NAND write 감소율 · usable capacity 증가율
p999/p9999 개선율
Captive 계획에서 삼성 완제품으로 전환된 물량
FDE outcome: FDP 활성화 용량·정책 채택률
즉시 착수 (Ask)
1
FDP Enablement Platform 승인
SDK·Profiler·Emulator를 제품 로드맵 항목으로 승인, 전략 고객 2~3사 공동검증 후보 확정 (실행전략 1~3)
2
FDE 트랙 신설·파일럿 2사 상주
실리콘밸리 채용 + 본사 로테이션 착수. 파일럿은 VAST·DDN(빠른 실증)에서 시작해 하이퍼스케일러로 확장
3
Anthropic 공동 설계 제안
Micron↔Anthropic 4요소(공동 최적화·다년 공급·운영 통합·자본 연계)를 벤치마크한 KV cache SSD 공동 설계 제안. 스펙 상류 확보
4
Google FDP 접점 격상
기존 FDP 협업을 Binding + 기술협력 패키지로 격상. qualification 12~18개월을 감안해 ’27~28 물량 연결